Zavod za javno zdravlje Š A B A C

Centar za higijenu i humanu ekologiju

I N F O R M A C I J A

O STANJU ZAGAĐENOSTI VAZDUHA NA

TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA

FEBRUAR 2020.GOD.

Š A B A C

Mart 2020.god.

I  UVODNE NAPOMENE

Kvalitet životne sredine u Šapcu prati se sistematskim i povremenim merenjima i analizom zagađujućih materija u životnoj sredini.

Sistematska merenja osnovnih i specifičnih zagađujućih materija obavljaju se kontinuirano na mernim mestima koja čine mrežu mernih mesta, dok se na mernim mestima van ove mreže obavljaju povremena merenja.

Mreža mernih mesta u gradu definisana je na osnovu sledećih kriterijuma: gustine naseljenosti, izvora emisije, urbanističkih rešenja, načina zagrevanja i namene prostora.

Kontrola kvaliteta vazduha obavlja se prema Programu kontrole kvaliteta vazduha u 2020. god.

Ova kontrola se vrši radi utvrđivanja nivoa zagađenosti vazduha osnovnim i specifičnim zagađujućim materijama poreklom iz stacionarnih izvora (ložišta, industrija) i od saobraćaja.

Dobijeni rezultati se porede sa graničnom vrednošću (GV) koju određuje Zakon o zaštiti vazduha od zagađivanja i prateći propisi.

Dobijeni rezultati ispitivanja porede se sa rezultatima iz prethodnih godina da bi se utvrdio trend aerozagađenja u gradu i Opštini Šabac kao i efekti preduzetih mera.

II  REZULTATI MERENJA

II 1. SUMPORDIOKSID

Tokom februara 2020.god. vršeno je ispitivanje kvaliteta vazduha na postojećoj mreži mernih mesta u Šapcu od strane Zavoda za javno zdravlja iz Šapca.

Praćenje koncentracije SO2 u vazduhu u februaru 2020.god. vršeno je na četiri merna mesta i to:

1. Vatrogasni dom

2. Kasarna

3. Benska bara

4. Autobuska stanica

Kontrola SO2 je svakodnevna, uzimaju se kontinuirani 24-časovni uzorci, a rezultati su izraženi u µg/m3.

U tabeli br. 1. predstavljene su koncentarcije sumpordioksida po mernim mestima u Šapcu za februar 2020.god.

TABELA BR. 1 - KONCENTRACIJE SUMPORDIOKSIDA PO MERNIM

MESTIMA U ŠAPCU ZA FEBRUAR 2020.GOD. (µg/m3)

| LOKACIJA | VATROGASNI DOM | KASARNA | BENSKA BARA | AUTOBUSKA STANICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vreme uzorkovanja | 24h | 24h | 24h | 24h |
| GV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Broj merenja | 29 | 29 | 11 | 11 |
| Srednja mesečna vrednost | 37 | 35 | 32 | 38 |
| Medijana C50 | 36 | 35 | 33 | 38 |
| Minimalna vrednost | 33 | 30 | 28 | 34 |
| Maksimalna vrednost | 40 | 41 | 35 | 43 |
| Broj dana >GV | 0 | 0 | 0 | 0 |

Na osnovu ispitivanja sledi da su koncentracije sumpordioksida u februaru 2020.god. u Šapcu bile ispod granične vrednosti.

II 2. ČAĐ

Kontrola čađi je svakodnevna, uzimaju se kontinuirani 24-časovni uzorci, a rezultati su izraženi u µg/m3.

U mesecu februaru 2020.god. čađ je ispitivana na četiri merna mesta u gradu i to:

1. Vatrogasni dom

2. Kasarna

3. Benska bara

4. Autobuska stanica

Koncentracije čađi po mernim mestima u februaru 2020.god. date su u tabeli br. 2.

TABELA BR. 2 - KONCENTRACIJE ČAĐI PO MERNIM

MESTIMA U ŠAPCU ZA FEBRUAR 2020.GOD. (µg/m3 )

| LOKACIJA | VATROGASNI DOM | KASARNA | BENSKA BARA | AUTOBUSKA STANICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vreme uzorkovanja | 24h | 24h | 24h | 24h |
| GV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Broj merenja | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Srednja mesečna vrednost | 46 | 46 | 41 | 47 |
| Medijana C50 | 45 | 45 | 40 | 45 |
| Minimalna vrednost | 39 | 38 | 28 | 38 |
| Maksimalna vrednost | 60 | 71 | 56 | 61 |
| Broj dana >GV | 7 | 5 | 3 | 7 |

U toku meseca februara 2020.god. u Šapcu koncentracije čađi su bile iznad graničnih vrednosti, na mernom mestu Vatrogasni dom – 7 dana, Kasarna – 5 dana, Benska bara – 3 dana I Autobuska stanica 7 dana (ukupno 22 dana). Najveća vrednost iznosila je 71µg/m3, a izmerena je 26.02.2020.godine na mernom mestu Kasarna.

II 3. AZOTDIOKSID

Kontrola azotdioksida se vrši svakog radnog dana, uzimaju se kontinuirani 24-časovni uzorci, a rezultati su izraženi µg/m3.

U mesecu februaru 2020.god. azotdioksid je ispitivan na četiri merna mesta u gradu i to:

1. Vatrogasni dom

2. Kasarna

3. Benska bara

4. Autobuska stanica

Koncentracije azotdioksida u vazduhu u februaru 2020.god. su bile ispod graničnih vrednosti važećih zakonskih propisa, tabela br. 3.

TABELA BR. 3 - KONCENTRACIJE AZOTDIOKSIDA PO MERNIM

MESTIMA U ŠAPCU ZA FEBRUAR 2020.GOD. (µg/m3)

| LOKACIJA | VATROGASNI DOM | KASARNA | BENSKA BARA | AUTOBUSKA STANICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vreme uzorkovanja | 24h | 24h | 24h | 24h |
| GV | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Broj merenja | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Srednja mesečna vrednost | 25 | 17 | 19 | 21 |
| Minimalna vrednost | 12 | 7,0 | 7,4 | 9,1 |
| Maksimalna vrednost | 38 | 32 | 34 | 32 |
| Broj dana >GV | 0 | 0 | 0 | 0 |

II 4. SUSPENDOVANE MATERIJE

Kontrola suspendovanih materija vršena je u sklopu ugovora br. 404-6-2-8/20-03 od 03.02.2020.godine. Uzimaju se 24-časovni uzorci, a rezultati su izraženi u µg/m3.

U mesecu februaru 2020.god. suspendovane materije su ispitivane na jednom mernom mestu u gradu:

- Kasarna

Ispitivana je frakcija: PM10.

TABELA BR. 4 - KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH MATERIJA NA MERNOM MESTU KASARNA U ŠAPCU ZA FEBRUAR  2020.GOD. (µg/m3)

| LOKACIJA/frakcija | KASARNA PM10 |
| --- | --- |
| Vreme uzorkovanja | 24h |
| GV | 50 |
| Broj merenja | 11 |
| Srednja mesečna vrednost | 55,3 |
| Minimalna vrednost | 44,1 |
| Maksimalna vrednost | 62,4 |
| Broj dana >GV | 8 |

U toku meseca februara 2020.god. ispitivana frakcija PM10 je bila iznad graničnih vrednosti na mernom mestu Kasarna – 8 dana i najveća vrednost iznosila je 62,4µg/m3, a izmerena je 10.02.2020.godine.

II 5. TALOŽNE MATERIJE

Ispitivanje ukupnih taložnih materija u vazduhu Šapca vršeno je na 3 merna mesta u toku meseca januara:

- Autobuska stanica

- Benska bara

- Vatrogasni dom.

U februaru mesecu 2020.godine najveća količina taložnih materija je izmerena na mernom mestu Autobuska stanica i iznosila je 346mg/m2/dan, a najmanja na mernom mestu Vatrogasni dom 148mg/m2/dan.

II 6. SPECIFIČNI ZAGAĐIVAČI

U mesecu februaru 2020.god. na teritoriji grada Šapca, od specifičnih zagađivača određivane su koncentracije amonijaka i fluorovodonika.

II 6. 1. AMONIJAK

Sistematska merenja amonijaka su vršena na dva merna mesta, a rezultati su izraženi u µg/m3. Svakog radnog dana uzimaju se 24-časovni uzorci na mernim mestima:

1. Benska bara

2. Autobuska stanica

Praćenje koncentracije amonijaka u vazduhu, na teritoriji grada Šapca, u februaru 2020.god., pokazalo je da su koncentracije svih uzetih uzoraka bile ispod graničnih vrednosti (GV).

TABELA BR. 5 - KONCENTRACIJE AMONIJAKA PO MERNIM

MESTIMA U ŠAPCU ZA FEBRUAR 2020.GOD. (µg/m3)

| LOKACIJA | BENSKA BARA | AUTOBUSKA STANICA |
| --- | --- | --- |
| Vreme uzorkovanja | 24h | 24h |
| GV | 100 | 100 |
| Broj merenja | 29 | 29 |
| Srednja mesečna vrednost | 25 | 36 |
| Minimalna vrednost | 6,9 | 14 |
| Maksimalna vrednost | 68 | 73 |
| Broj dana >GV | 0 | 0 |

II 6. 2. FLUOROVODONIK

U mesecu februaru 2020.god. vršena su merenja fluorovodonika od 01.02.-29.02.2020. na dva merna mesta u gradu, a rezultati su izraženi u µg/m3. Svakodnevno su uzimani 24-časovni uzorci na mernim mestima:

1.Benska bara

2.Autobuska stanica.

Praćenje koncentracije fluorovodonika u vazduhu, na teritoriji grada Šapca, u februaru 2020.god., pokazalo je da su koncentracije bile u okviru graničnih vrednosti (GV).

TABELA BR. 6 – KONCENTRACIJE FLUOROVODONIKA U ŠAPCU

U DECEMBRU 2019.GOD. (µg/m3)

| LOKACIJA | BENSKA BARA | AUTOBUSKA STANICA |
| --- | --- | --- |
| Vreme uzorkovanja | 24 h | 24 h |
| GV | 3 | 3 |
| Broj merenja | 16 | 16 |
| Srednja mesečna vrednost | 0,53 | 0,49 |
| Minimalna vrednost | 0,32 | 0,30 |
| Maksimalna vrednost | 0,82 | 0,71 |
| Broj dana >GV | 0 | 0 |

III  ZAKLJUČNE  KONSTATACIJE  U  VEZI  STANJA ZAGAĐENOSTI  VAZDUHA

Koncentracije ispitivanih aerozagađujućih materija u gradu Šapcu u februaru 2020.god. su bile u okviru graničnih vrednosti (GV) za sve ispitivane aerozagađujuće materije, sem za čađ na svim mernim mestima (ukupno 22 dana) i suspendovane materije – frakcija PM10 na mernom mestu Kasarna (8 dana).

I Z V E Š T A J    S A Č I N I L A:

dipl.ing.poljoprivrede Slobodanka Radojević

specijalista zaštite životne sredine